### Приложение 37

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ

| Условное обозначение | Номер Чертежа | Тип трансфор- матора | Сторона | Напря-жение, КВ | Число витков | Марка провода | Габаритные размеры | Масса,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-63-6/0,4 | 6.600.025 | ТМ-63/6 | ВН | 6 | 1186-1217-1248-1279-1310 | АПБ 2,5 | 418 | 160 | 242 | 15,0 |
| 4-63-10/0,4 | 6.600.025-01 | ТМ-63/10 | ВН | 10 | 1976-2028-2080-2132-2184 | АПБ 1,9 | 418 | 160 | 250 | 14,3 |
| 4-63-0,4/6-10 | 6.600.026 | ТМ-63/10 | НН | 0,4 | 83 | АПБ 5,6х8,5 | 418 | 118 | 145 | 6,0 |
| 4-100-6/04 | 6.600.025-02 | ТМ-100/6 | ВН | 6 | 995-1021-1047-1073-1099 | АПБ 2,8 | 504 | 190 | 265 | 17,0 |
| 4-100-10/0,4 | 6.600.025-03 | ТМ-100/10 | ВН | 10 | 1658-1701-1745-1789-1832 | АПБ 2,12 | 504 | 190 | 266 | 17,0 |
| 4-100-0,4/6-10 | 6.600.026-01 | ТМ-100/10 | НН | 0,4 | 70 | АПБ 4,25х11,2 | 504 | 128 | 181 | 11,0 |
| 4-160-6/0,4 | 6.600.025-04 | ТМ-160/6 | ВН | 6 | 712-731-750-769-788 | АПБ 3,75 | 492 | 210 | 303 | 25,0 |
| 4-160-10/0,4 | 6.600.025-05 | ТМ-160/10 | ВН | 10 | 1188-1219-1250-1281-1312 | АПБ 2,8 | 492 | 210 | 301 | 24,0 |
| 4-160-0,4/6-10 | 6.600.026-02 | ТМ-160/10 | НН | 0,4 | 50 | АПБ 4,0х8,0 | 492 | 147 | 201 | 13,0 |
| 4-250-6/0,4 | 6.600.025-06 | ТМ-250/6 | ВН | 6 | 541-556-570-584-599 | АПБ 4,5 | 527 | 235 | 319 | 28,0 |
| 4-250-10/0,4 | 6.600.025-07 | ТМ-250/10 | ВН | 10 | 903-927-951-975-999 | АПБ 3,55 | 527 | 235 | 324 | 30,0 |
| 4-250-0,4/6-10 | 6.600.026-03 | ТМ-250/10 | НН | 0,4 | 38 | АПБ 4,5х11,2 | 527 | 168 | 225 | 16,0 |
| 4-400-6/0,4 | 6.600.025-08 | ТМ-400/6 | ВН | 6 | 427-439-450-461-472 | АПБ 3,15х8,5 | 595 | 255 | 357 | 41,0 |
| 4-400-10/0,4 | 6.600.025-09 | ТМ-400/10 | ВН | 10 | 714-733-752-771-789 | АПБ 4,5 | 595 | 255 | 355 | 40,0 |
| 4-400-0,4/6-10 | 6.600.026-04 | ТМ-400/10 | НН | 0,4 | 20 | АПБ 4,5х10,6 | 599 | 188 | 246 | 20,0 |
| 4-630-6/0,4 | 6.600.028 | ТМ-630/6 | ВН | 6 | 378 | АПБ 4,5х11,2 | 629 | 295 | 410 | 68,0 |
| 4-630-10/0,4 | 6.600.028-01 | ТМ-630/10 | ВН | 10 | 630 | АПБ 4,5х6,7 | 629 | 295 | 412 | 70,0 |
| 4-630-0,4/6-10 | 6.600.029 | ТМ-630/10 | НН | 0,4 | 24 | АПБ 5,6х15,0 | 629 | 212 | 285 | 32,0 |
| 0-1000-6/0,4 | 6.600.030 | ТМ-1000/6 | ВН | 6 | 268 | АПБ 4,25х14 | 738 | 380 | 458 | 72,0 |
| 0-1000-10/0,4 | 6.600.031 | ТМ-1000/10 | ВН | 10 | 445 | АПБ 3,15х11,2 | 740 | 380 | 461 | 69,0 |
| 0-1000-0,4/6-10 | 6.600.032 | ТМ-1000/10 | НН | 0,4 | 17 | АПБ 5,3х14,0 | 680 | 270 | 340 | 52,0 |
| Св 100-10/0,4 | ЭТ-350/1-2-2 | ТМ-100/10 | ВН | 10 | 1337-1305-1273-1241-1209 | ПБ 1,4 | 255 | 193 | 256 | 16,8 |
| Ч-10-10/0,4 | 6.600.069 | ТМ-10/0,4 | ВН | 10 | 5985-6143-6300-6458 | ПЭТВ-2-0,8 | 248 | 115 | 170 | 9,8 |
| Ч-25-6/0,4 | 6.600.058 | ТМ-25/6 | ВН | 6 | 2038-2081-2145-2199-2252 | ПЭВА 1,6 | 328 | 135 | 199 | 13,0 |
| Ч-25-10/0,4 | 6.600.058-01 | ТМ-25/10 | ВН | 10 | 3396-3486-3575-3664-3754 | ПЭВА 1,25 | 328 | 135 | 199 | 12,7 |
| Ч-25-0,4/6-10 | 6.600.057 | ТМ-25/10 | НН | 0,4 | 143 | АПБ 3,15х7,5 | 328 | 90 | 127 | 3,9 |
| Ч-40-6/0,4 | 6.600.078 | ТМ-40/6 | ВН | 6 | 1496-1536-1575-1614-1654 | АПБ 1,9 | 392 | 160 | 230 | 7,6 |
| Ч-40-10/0,4 | 6.600.078-01 | ТМ-40/10 | ВН | 10 | 2494-2559-2625-2691-2756 | ПЭВА 1,5 | 392 | 160 | 230 | 8,1 |
| Ч-40-0,4/6-10 | 6.600.077 | ТМ-40/10 | НН | 0,4 | 105 | АПБ 3 х 8 | 392 | 107 | 146 | 6,0 |
| Ч-63-6/0,4 | 6.600.058-02 | ТМ-63/6 | ВН | 6 | 1183-1214-1245-1276-1307 | АПБ 2,5 | 418 | 160 | 242 | 15,0 |
| Ч-63-10/0,4 | 6.600.058-03 | ТМ-63/10 | ВН | 10 | 1971-2023-2075-2127-2179 | АПБ 1,9 | 418 | 160 | 250 | 14,3 |
| Ч-63-0,4/6-10 | 6.600.057 | ТМ-63/10 | НН | 0,4 | 83 | АПБ 5,6х8,5 | 418 | 116 | 149 | 6,0 |
| Ч-100-6/0,4 | 6.600.056-01 | ТМ-100/6 | ВН | 6 | 1170-1200-1230-1260-1290 | АПБ 2,8 | 540 | 161 | 240 | 15,0 |
| Ч-100-10/0,4 | 6.600.056 | ТМ-100/10 | ВН | 10 | 1956-2007-2058-2109-2160 | АПБ 2,8 | 540 | 161 | 240 | 17,00 |
| Ч-100-0,4/6-10 | 6.600.055 | ТМ-100/10 | НН | 0,4 | 82 | АПБ ,56х11,8 | 540 | 118 | 150 | 9,0 |
| Ч-100-6/0,23 | 6.600.056-02 | ТМ-100/6 | ВН | 6 | 1165-1196-1226-1256-1286 | АПБ 2,8 | 540 | 161 | 240 | 19,0 |
| Ч-100-10/0,23 | 6.600.056-03 | ТМ-100/10 | ВН | 10 | 1941-1992-2043-2094-2145 | АПБ 2,12 | 540 | 161 | 240 | 20,5 |
| Ч-100-0,23/6-10 | 6.600.055-01 | ТМ-100/10 | НН | 0,23 | 47 | АПБ 3,55х10 | 540 | 118 | 150 | 8,7 |
| Ч-160-6/0,4 | 6.600.058-04 | ТМ-160/6 | ВН | 6 | 785-805-825-845-865 | АПБ 3,55 | 535 | 202 | 283 | 21,7 |
| Ч-160-10/0,4 | 6.600.058-05 | ТМ-160/10 | ВН | 10 | 1307-1311-1375-1409-1443 | АПБ 2,65 | 535 | 202 | 283 | 20,8 |
| Ч-160-0,4/6-10 | 6.600.057-03 | ТМ-160/10 | НН | 0,4 | 55 | АПБ 5х8,5 | 539 | 143 | 190 | 14,7 |
| Ч-160-6/0,23 | 6.600.058-06 | ТМ-160/6 | ВН | 6 | 768-788-808-828-848 | АПБ 3,55 | 535 | 202 | 283 | 22,0 |
| Ч-160-10/0,23 | 6.600.058-07 | ТМ-160/10 | ВН | 10 | 1278-1312-1346-1380-1414 | АПБ 2,65 | 535 | 202 | 283 | 21,0 |
| Ч-160-0,23/6-10 | 6.600.057-04 | ТМ-160/10 | НН | 0,23 | 31 | АПБ 5х8,5 | 539 | 143 | 190 | 14,6 |
| Ч-250-6/0,4 | 6.600.050-01 | ТМ-250/6 | ВН | 6 | 543-557-571-585-599 | АПБ 4,5 | 527 | 235 | 324 | 28,0 |
| Ч-250-10,0,4 | 6.600.050 | ТМ-250/10 | ВН | 10 | 903-927-951-975-999 | АПБ 3,55 | 527 | 235 | 324 | 30,0 |
| Ч-250-0,4/6-10 | 6.600.026-03 | ТМ-250/10 | НН | 0,4 | 38 | АПБ 4,5х11,2 | 527 | 168 | 225 | 16,0 |
| Ч-400-6/0,4 | 6.600.048 | ТМ-400/6 | ВН | 6 | 428-439-450-461-472 | АПБ 4,1 АПБ 3,15х8,5 | 595 | 255 | 355 | 42,0 |
| Ч-400-10/0,4 | 6.600.047 | ТМ-400/10 | ВН | 10 | 788-769-750-731-712 | АПБ 4,1 АПБ2,5х5,6 | 592 | 255 | 350 | 56,2 |
| Ч-400-0,4/6-10 | 6.600.046 | ТМ-400/10 | НН | 0,4 | 30 | АПБ 4,5х10,6 | 595 | 183 | 246 | 18,7 |
| Ч-630-6/0,4 | 6.600.054-01 | ТМ-630/6 | ВН | 6 | 378-369-360-351-342 | АПБ 5,6х8,5 | 675 | 295 | 387 | 45,0 |
| Ч-630-10/0,4 | 6.600.054 | ТМ-630/10 | ВН | 10 | 630-615-600-585-570 | АПБ 3,75х7,1 АПБ 5,6х8,5 | 675 | 295 | 388 | 47,0 |
| Ч-630-0,4/6-10 | 6.600.053 | ТМ-630/10 | НН | 0.4 | 24 | АПБ 5,6х15 | 675 | 205 | 269 | 28,0 |
| Ч-1000-6/0,4 | 6.600.030 | ТМ-1000/6 | ВН | 6 |  | АПБ 4,25х14 | 738/680 | 380 | 458 | 72,0 |
| Ч-1000-10/0,4 | 6.600.031 | ТМ-1000/10 | ВН | 10 | 425 | АПБ 3,15х11,2 | 740/680 | 380 | 461 | 69,0 |
| Ч-1000-0,4/6-10 | 6.600.032 | ТМ-1000/10 | НН | 0,4 | 17 | АПБ 5,3х14,0 | 780/680 | 270 | 340 | 52,0 |
| Ч-25-27,5/0,4 | 6.600.064 | ТМЖ-25 | ВН | 27,5 | 7798-8013-8229-8443-8662 | ПЭТВ-2 0,56 ПЭТВ-2 1,25 | 310 | 140 | 210 | 14,0 |
| Ч-25-0,4/27,5 | 6.600.063 | ТМЖ-25 | НН | 0,4 | 126 | ПБ 3,15х4,75 | 322 | 91 | 117 | 12,0 |
| Ч-100-27,5/0,4 | 6.600.052 | ТМЖ-100 | ВН | 27,5 | 4122-4232-4392-4452-4562 | ПЭТВМ-0,95 | 540 | 200 | 289 | 28,0 |
| Ч-100-0,4/27,5 | 6.600.049-01 | ТМЖ-100 | НН | 0,4 | 58 | ПБ 5х11,8 | 472 | 136 | 177 | 17,0 |
| Ч-250-27,5/0,38 | 6.600.051 | ТМЖ-250 | ВН | 27,5 | 2541-2608-2675-2742-2809 | АПБ 2,24 | 675 | 255 | 375 | 45,0 |
| Ч-250-0,38/27,5 | 6.600.049 | ТМЖ-250 | НН | 0,38 | 37 | АПБ 4х9 | 680 | 170 | 219 | 17,0 |
| Ч-250-27,5/0,4 | 6.600.051-02 | ТМЖ-250 | ВН | 27,5 | 2547-2614-2681-2748-2815 | АПБ 2,24 | 675 | 255 | 375 | 48,0 |
| Ч-250-0,4/27,5 | 6.600.049-03 | ТМЖ-250 | НН | 0,4 | 39 | АПБ 5х12,5 | 680 | 170 | 222 | 20,0 |
| Ч-400-27,5/0,4 | 6.600.051-01 | ТМЖ-400 | ВН | 27,5 | 2025-2078-2131-2184-2237 | АПБ 3,0 | 750 | 270 | 403 | 66,0 |
| Ч-400-0,4/27,5 | 6.600.049-02 | ТМЖ-400 | НН | 0,4 | 31 | АПБ 5х12,5 | 750 | 192 | 235 | 18,0 |

Примечание:

Первая цифра в условном обозначении обмоток обозначает завод-изготовитель трансформатора:

1. - Ереванский электромашиностроительный завод

2. - Московский электрозавод им. В. В. Куйбышева

3. - Ленинградский электромеханический завод треста «Энергосельхозконструкция»

4. - Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова

0. - Взаимозаменяемые обмотки индексов 1,2 и Запорожского трансформаторного завода

Ч. - обмотки к трансформаторам Чебоксарского ОЭЗ «Энергозапчасть»

Б. - обмотки к трансформаторам Барнаульского ЭМЗ

Св. - обмотки к трансформаторам Сверловэнергоремонт